## Slide 1
METODY SPEKTROSKOPOWE
Ćwiczenia rachunkowe
krzysztof.durka@pw.edu.pl
6. Spektroskopia Ramana + IR
dr hab. inż. Krzysztof Durka
Gmach Chemii, pok. 35
Konsultacje: poniedziałek 10.15-12.00

## Slide 2
R
-769
+769
+459
Rozpraszanie Rayleigh’a
Pasmo stokesa
Pasmo anty-stokesa
Poziom
wirtualny
Poziomy
oscylacyjne
Spektroskopia Ramana
Liczba falowa / cm-1
Intensywność
Rozpraszanie Rayleigh’a
Pasmo stokesa
Pasmo anty-stokesa
Przejście oscylacyjne
1. To nie jest absorpcja promieniowania
2. Tu nie ma wzbudzenia elektronowego
3. Cząsteczka i kwant światła na ułamek nanosekundy stają się jednością, a potem ponownie się rozłączają
4. Proces rozejścia może być:
a) elastyczny -cząsteczka i kwant promieniowania zachowują swoje energie przed zderzeniem – jest to zwykłe rozpraszanie
b) nieeleastyczny – następuje przekazanie części energii czemu towarzyszy zmiana poziomu oscylacyjnego.

## Slide 3
Rozpraszanie Reyleigh’a przez cząsteczki powietrza (głównie O2) w czasie dnia oraz wieczorem
’Na początku było nic. I rzekł Bóg: „Niechaj stanie się światłość” i dalej nic nie było, tylko teraz można to zobaczyć.’
Terry Pratchett
’Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka. ’
hv
Światło o mniejszej długości fali (niebieskie)
rozprasza się bardziej efektywnie
– w dzień widzimy światło które się rozproszyło nad nami
Wieczorem światło ma do pokonania dużo grubszą
warstwę atmosfery – światło niebieskie
nie dociera do nas, tylko światło czerwone

## Slide 4
R
-769
+769
R =15803 cm-1
Rozpraszanie Rayleigh’a
Pasma stokesa
Pasma anty-stokesa
Liczba falowa / cm-1
Intensywność
Zadanie 6.1. Przy jakich długościach fali oraz dla jakich liczb falowych pojawią się ramanowskie linie stokesowskie i anty-stokesowskie dla tetrachlorku węgla( 218, 459 i 769 cm-1 ) jeżeli źródłem wzbudzenia jest
a) Laser helowo-neonowy (632,8 nm)
b) Laser argonowy jonowy (488,0 nm)
-459
+459
+218
-218
R
E =
a)
λR = 632,8 nm = 6,328 ‧10-7 m
R = 1 / λ = 1,580 106 m-1 = 15803 cm-1
Pasmo 1 = 218 cm-1 dla tetrachlorku węgla
1S = R - 218 cm-1 = 15803 cm-1 - 218 cm-1 = 15585 cm-1
Stokes:
Anty-Stokes:
1S = 15585 cm-1
1aS = 16021 cm-1
1S = 1 / 1S
1S = 1 / 1558500 (m-1) = 6.41‧10-7 m = 641 nm
1aS = R + 218 cm-1 = 15803 cm-1 + 218 cm-1 = 16021 cm-1
1aS = 1 / 1602100 (m-1) = 6.41‧10-7 m = 624 nm

## Slide 5
Liczba falowa / cm-1
Transmitancja (IR)
Intensywność (Raman)
Brak sygnału w IR
1640 cm-1
Zadanie 6.2. Porównaj widmo IR oraz widmo Ramana następującej cząsteczki – określ co jest przyczyną występujących różnic. Przyporządkuj poszczególne pasma do odpowiednich grup funkcyjnych.
E. R. Hantz, M. D. Sonntag, C. S. Hamann, Raman Spectroscopy in the Undergraduate Curriculu, ACS, Washington, 2018.
(a)
IR
Raman

## Slide 6
IR
Raman
Zadanie 6.2. Porównaj widmo IR oraz widmo Ramana następującej cząsteczki – określ co jest przyczyną występujących różnic. Przyporządkuj poszczególne pasma do odpowiednich grup funkcyjnych.
(b)
Transmitancja (IR)
Liczba falowa / cm-1
Intensywność (Raman)

## Slide 7
IR
Raman
(c)
Transmitancja (IR)
Liczba falowa / cm-1
Intensywność (Raman)
Zadanie 6.2. Porównaj widmo IR oraz widmo Ramana następującej cząsteczki – określ co jest przyczyną występujących różnic. Przyporządkuj poszczególne pasma do odpowiednich grup funkcyjnych.
(2 diastereoizomery)

## Slide 8
IR
Raman
(d)
Transmitancja (IR)
Liczba falowa / cm-1
Intensywność (Raman)
Zadanie 6.2. Porównaj widmo IR oraz widmo Ramana następującej cząsteczki – określ co jest przyczyną występujących różnic. Przyporządkuj poszczególne pasma do odpowiednich grup funkcyjnych.

## Slide 9
Zadanie 6.3. Wskaż dowody powstawania formy enolowej 2,4-pentanodionu. Wyjaśnij występowanie dwóch pasm w zakresie 1700—1750 cm-1, pasma 1650 cm-1 oraz bardzo szerokiego pasma (z licznymi maksimami) w zakresie 3400-2600 cm-1.

## Slide 10
Zadanie 6.4. Przeanalizuj widma IR uzyskane metodą FTIR dla próbek pochodzenia biologicznego.
Keratyna
Białka i peptydy
3300 cm-1
NH roz.
1650 cm-1
I amidowe
(C=O rozciągające)
1570 cm-1
II amidowe
(N-H zginające)
„Infrared Spectroscopy of Biological Applications: An Overview”; Barbara H. Stuart; Encyclopedia of Analytical Chemistry,2012, John Wiley & Sons, Ltd. DOI: 10.1002/9780470027318.a0208.pub2

## Slide 11
Zadanie 6.4. Przeanalizuj widma IR uzyskane metodą FTIR dla próbek pochodzenia biologicznego.
Olej lniany
Tłuszcze
CH2 rozciągające
3100 cm-1
=CH rozciągające
1730 cm-1
C=O rozciągające
1180 cm-1
C-O rozciągające

## Slide 12
Zadanie 6.4. Przeanalizuj widma IR uzyskane metodą FTIR dla próbek pochodzenia biologicznego.
Celuloza
Cukry
CH2 rozciągające
3200-3500 cm-1
OH rozciągające
1100 cm-1
C-O rozciągające

## Slide 13
Zadanie 6.5. Przyporządkuj widma IR do związków (uwaga jest 10 związków i 9 widm).
Podaj pasma, które umożliwiły dokonanie identyfikacji.

## Slide 23
Zadanie 6.6. Do roztworu NaOH/EtOH dodano aceton a następnie benzaldehyd. Wytrącony produkt odsączono
i zmierzono widma IR etanolu, acetonu, benzaldehedu i otrzymanego produktu X.
Przyporządkuj podane widma do tych związków.
Podaj pasma które umożliwiłyby identyfikację
c) Określ strukturę powstałego produktu X.
d) Oblicz stałą siłową wiązania C=O w cząsteczce acetonu, benzaldehydu oraz produktu X
e) Przy jakich długościach fali pojawią się ramanowskie linie stokesowskie i anty-stokesowskie dla drgania
rozciągającego C=O w acetonie jeżeli źródłem wzbudzenia jest laser argonowy jonowy (488,0 nm).

## Slide 24
Widmo 1

## Slide 25
Widmo 2

## Slide 26
Widmo 4

## Slide 27
Widmo 3
1660 cm-1
1620 cm-1